## Slide 1
Lab Book 4.0 Layout
Students: Pablo de Manuel Vicente, José Alberto Peña Cruz (GRUPO B1)

## Slide 2: Instructions General
SCRIPTS
From GitHub 
  Fork the repo: https://github.com/pascualmunoz/cifoin-lab4.git
  Clone the repo using VSCode
  Open folder / repo in VSCode
  Open terminal: uv sync
Run the Jupyter Notebook:
  LAYOUT_STUDENT.ipynb
Points
  LO1: 3 points
  LO2: 3 points
  LO3: 1 points
  LO4: 3 points

## Slide 3: Learning outcome #1a – Notebook section 1. Technology “We will work with the demo UPVfab PDK. Let's view the layer distribution of this PDK”
Un PDK, o Process Design Kit, es el conjunto de archivos, reglas de diseño, mapas de capas, librerías de componentes, modelos y documentación que proporciona una foundry para poder diseñar un circuito fotónico integrado compatible con su proceso de fabricación.
En general, las capas de layout de un PDK representan los distintos niveles físicos o máscaras que se usarán durante la fabricación del chip. Cada capa tiene una función concreta dentro del diseño: definir guías ópticas, zonas slab, heaters metálicos, pads eléctricos, límites del chip o etiquetas de identificación.
En nuestro PDK particular encontramos las siguientes capas:
WG, 1/0: capa principal de guía de onda óptica.
HEATER, 4/0: capa de heaters metálicos para sintonización térmica.
SLAB, 21/0: capa slab, asociada a regiones de guía parcialmente grabadas o de soporte óptico.
PAD, 41/0: capa de pads metálicos para conexiones eléctricas.
FLOORPLAN, 99/0: capa que define el contorno o área disponible del chip.
LABEL_SETTINGS, 100/0: capa de etiquetas de configuración del layout.
LABEL_INSTANCE, 101/0: capa de etiquetas de instancia o identificación de celdas.
Paste plot of layers here

## Slide 4: Learning outcome #1b – Notebook section 1. Technology – 1 slide per component “Use your design results from Lab2 and Lab3 to create layout instances of your designed components: DCs, MMIs, MZIs & Ring Resonators”
El primer componente es el directional coupler 2x2 diseñado en el Lab2.
Su objetivo es funcionar como acoplador 50:50, por lo que la constante de acoplo objetivo es K = 0.5.
A partir del diseño del Lab2 se obtuvo una L_pi = 94.027 µm, por lo que la longitud de la región de acoplo usada en layout es L_coupler = L_pi/2 = 47.013 µm.
La separación entre las dos guías en la zona de acoplo es gap = 0.6 µm.
Component code
Component screenshot

## Slide 5: Learning outcome #1b – Notebook section 1. Technology – 1 slide per component
Este componente es el MMI 2x2 que hemos obtenido a partir del diseño del Lab2.
Un MMI utiliza una región central más ancha para excitar varios modos ópticos. Ajustando bien su longitud, esos modos interfieren de forma que la potencia se reparte entre las salidas.
En nuestro caso lo hemos usado como divisor/acoplador 50:50, así que hemos mantenido los valores optimizados del Lab2: W_MMI = 6.6 µm y L_MMI = 33.918 µm.
Los accesos están colocados en y = ±1.165 µm respecto al eje central, ya que esa posición nos permitía equilibrar mejor la potencia en ambas salidas. Todos los puertos están definidos en la capa WG 1/0, con anchura de 1.7 µm.
Según la tabla de puertos, las entradas quedan en x = -20 µm y las salidas en x = 53.918 µm.
Component code
Component screenshot

## Slide 6: Learning outcome #1b – Notebook section 1. Technology – 1 slide per component
Este componente es el MZI desbalanceado que hemos llevado a layout a partir del diseño del Lab3.
Un MZI funciona dividiendo la luz en dos brazos y volviéndola a combinar después, de forma que si los dos caminos tienen distinta longitud, aparece una diferencia de fase dependiente de la longitud de onda y se obtiene una respuesta periódica.
En nuestro caso hemos usado una diferencia de longitud ΔL = 120.125 µm, que era la obtenida en Lab3 para buscar un FSR cercano a 10 nm.
Como splitter y combiner hemos reutilizado el MMI 2x2 diseñado anteriormente, de forma que el reparto de potencia sea aproximadamente 50:50.
Todos los puertos están en la capa WG 1/0, con anchura 1.7 µm, y en la tabla se observa que las entradas quedan en x = -20 µm y las salidas en x = 527.936 µm.
Component code
Component screenshot

## Slide 7: Learning outcome #1b – Notebook section 1. Technology – 1 slide per component
Este componente es el resonador de anillo tipo “all-pass” que hemos pasado a layout a partir del diseño del Lab3.
Está formado por una guía recta, llamada bus, acoplada lateralmente a una guía cerrada en forma de anillo. La idea es que parte de la potencia que viaja por la guía bus se acople al anillo y pueda recircular varias veces.
En Lab3 diseñamos el resonador para un FSR objetivo de 15 nm, obteniendo una longitud de vuelta L_ring = 80.08 µm y un coeficiente de acoplo objetivo K = 0.5.
Para el layout hemos usado el radio equivalente calculado a partir de esa longitud, R = L_ring/(2π) = 12.75 µm.
Además, hemos añadido una sección recta de acoplo de 10 µm y un gap de 0.25 µm para que la zona de acoplo quede clara en el layout.
El componente está definido sobre la capa WG 1/0 con puertos ópticos de anchura 0.5 µm.
Component code
Component screenshot

## Slide 8: Learning outcome #2a – Notebook section 2. Layout Fundamentals “Once that we have a working 'new' component, we shall convert it into a Cell. This will allow us to have a hierarchical design”
En esta parte vemos un ejemplo de die o chip como una celda jerárquica. La función define el contorno del chip en la capa FLOORPLAN y añade un borde interior, de forma que podemos visualizar el área útil donde se colocarán los componentes fotónicos.
La importancia de convertirlo en una cell radica en que el mismo bloque se puede reutilizar varias veces dentro de un diseño mayor. En la imagen se ven varias instancias del die, con distintos tamaños y posiciones, sin tener que redibujar cada una desde cero.
Esto es especialmente útil ya que en un layout real se trabaja de forma jerárquica, como hemos visto en la teoría. Primero se definen bloques básicos y después se colocan y conectan dentro del chip completo.
Example code for
“A die (chip) for a photonic layout”
Example die
screenshot

## Slide 9: Learning outcome #2a – Notebook section 2. Layout Fundamentals – 1 slide per component “Use your design results from Lab2 and Lab3 to create layout instances of your designed components: DCs, MMIs, MZIs & Ring Resonators”  Make cells for all your components
Component as cell code
Component as cell screenshot
La primera instancia es el acoplador direccional visto anteriormente, y adicionalmente con las otras 2 demostramos que la misma celda se puede reutilizar cambiando parámetros.

## Slide 10: Learning outcome #2a – Notebook section 2. Layout Fundamentals – 1 slide per component “Use your design results from Lab2 and Lab3 to create layout instances of your designed components: DCs, MMIs, MZIs & Ring Resonators”  Make cells for all your components
Component as cell code
Component as cell screenshot

## Slide 11: Learning outcome #2a – Notebook section 2. Layout Fundamentals – 1 slide per component “Use your design results from Lab2 and Lab3 to create layout instances of your designed components: DCs, MMIs, MZIs & Ring Resonators”  Make cells for all your components
Component as cell code
Component as cell screenshot

## Slide 12: Learning outcome #2a – Notebook section 2. Layout Fundamentals – 1 slide per component “Use your design results from Lab2 and Lab3 to create layout instances of your designed components: DCs, MMIs, MZIs & Ring Resonators”  Make cells for all your components
Component as cell code
Component as cell screenshot

## Slide 13: Learning outcome #3 – Notebook section 3. Complete layout
Read and describe 4 code blocks in section 3
Python code block 1:
Python code block 2:
Python code block 3:
Python code block 4:
Complete layout screenshot
screenshot

## Slide 14: Learning outcome #4 – Notebook section 4. Exercises – 1 slide per bullet point
Code for …
Part a) Creating components
- Create a cell component for a unbalanced MZI, using 2x2 50:50 MMIs with arm length difference as parameter
- Create a cell component based on the previous, where the arms have thermal tuners on top of each one
- Create a cell component for an all-pass ring resonator, using 2x2 50:50 MMIs, with extra length parameter for different perimeters
- Create a cell component based on the previous, where the ring has a thermal tuner on top along all the perimeter
- Create a cell component based on existing GDSfactory spiral components, with length as parameter
Part b) Creating die
- Create a die W = 5 mm x L = 10 mm
- Create an array of I/Os spaced at 250 µm (as much I/Os as the width allows)
- Create a cell component of this die, with I/Os accessible to connect
Part c) Floorplaning and die layout
- Make an instance of the die as host component for your layout
- Add 3 sets of 3 straight waveguides, from left to right of the die, top, middle and bottom of the die
- Add 2 of each of the components above, with different lengths
- Connect all your components to the I/Os
Screenshot for …

## Slide 15: Thank you